## Slide 1: University IBN KHALDOUN of Tiaret ANNEXE DE MÉDECINE
Mme CHIBANI F
Dosimétrie

## Slide 2
Introduction
La dosimétrie, au cœur de la radioprotection, est l'étude et la mesure des doses de radiation absorbées par les organismes vivants.
Ce domaine crucial s'applique à divers contextes, notamment en médecine, en industrie et dans les activités nucléaires. Comprendre la dosimétrie est essentiel pour évaluer les risques et garantir la sécurité des individus exposés aux radiations.

## Slide 3
Effet biologique des radiations
Les rayonnements ionisants lors de leur interaction avec la matière provoquent des ionisations et des excitations qui peuvent entraîner des modifications de structure de cette matière au niveau des atomes et des molécules.
Dans la cellule vivante, certaines de ces altérations peuvent avoir des conséquences à court ou à long terme.
Les effets les plus graves se produisent au niveau de la molécule d’ADN par l’action direct ou indirect (la création de radicaux libres toxiques)

## Slide 4
Le but de la dosimétrie est d’étudier la quantité de rayonnement absorbée par la matière dans le but d’évaluer son effet sur les tissus sains et les tissus malades en radiothérapie, l’effet des rayons X utilisés en radiodiagnostic, l’exposition des personnels médicaux
Pour appliquer ces principes, la radioprotection met en œuvre des moyens réglementaires et techniques spécifiquement adaptés à trois catégories de population : le public, les patients et les travailleurs.
En dosimétrie, l’interaction des rayonnements avec la matière aboutit à un transfert et dépôt d’énergie dans la matière.
Ce qui rend nécessaire de mieux caractériser cet échange énergétique et de quantifier les doses de rayonnements mises en jeu. Il faut donc considérer l’énergie émise par la source et transportée par le faisceau, l’énergie transférée au milieu et enfin l’énergie absorbée par le milieu.
Autrement dit c’est Optimiser les effets des traitements irradiants en radiothérapie aussi bien sur les tissus sains que les tissus tumoraux

## Slide 6
Elaborer et maitriser les protocoles radiologiques lorsque les rayonnements ionisants (directs ou indirects)sont utilisés à des fins diagnostiques

## Slide 7
Définir des normes de protection vis-à-vis de ces rayonnements (radioprotection)afin d’éviter l’apparition des effets de ces rayonnements sur l’Homme (radiobiologie).

## Slide 8
Caractéristique d’un faisceau de photon:
•Le faisceau de photon correspond à une portion bien définit de l’émission totale de la source de rayonnement, et certains paramètres (énergie transportée, direction des photons, spectre d’énergie) permettent de la caractériser,

## Slide 9
Répartition spatiale
•lorsque l’émission de photon ce fait dans tout l’espace
entourant la source (dans toutes les directions) on parle
d’une émission «isotrope» c’est le cas d’une source
d’élément radioactif sans protection
•si cette émission se fait dans une ou des directions
précises alors l’émission est «anisotrope» comme
l’émission des rayons X.

## Slide 10
Répartition spectrale: C’est la représentation des énergies de photons se trouvant dans le faisceau.
Le faisceau peut comporter des photons avec une ou des énergies bien finis et on aura un « spectre de raie »,
Il peut comporter des photons prenants toutes les valeurs énergies possibles et on aura un «spectre continu»,
Parfois les deux spectres peuvent se superposer pour donner un «spectre mixte».

## Slide 11
Un faisceau de photon monoénergétique issu d’une émission isotrope dans le vide à partir d’une source radioactive ponctuelle, de sommet O irradiant une surface ds à travers l’angle solide dΩ.
•L’angle solide étant l’angle qui délimite une partie de l’espace où les photons atteignent la surface ds perpendiculaire au faisceau
•(angle par lequel la source O voit la surface ds).

## Slide 12
Paramètres énergétiques:
•Flux énergétique: c’est l’énergie transportée par le faisceau par unité de temps. Son unité est le watt ou joule/seconde (J/s).
𝜙=𝑑𝑊/𝑑𝑡
•Eclairement énergétique en un point P :c’est le flux de photon éclairants la surface ds, son unité est watt/.
𝐸=𝑑𝜙/𝑑𝑆
Fluence énergétique: ou densité surfacique d’énergie et c’est l’énergie des photons arrivants au point P de la surface ds, exprimé en joule/m2(J/m2).
𝐹=𝑑E/𝑑𝑆
•Intensité énergétique: c’est le flux de photon émis dans l’angle solide dΩ, exprimé en watt/stéradian.
𝐼=𝑑𝜙/𝑑Ω

## Slide 13
Concept général
•Chaque interaction des photons a pour effet de projeter un électron, le plus souvent vers l’avant. L’énergie cinétique de cet électron est l’énergie transférée par le rayonnement, a l’endroit même de l’interaction.
•Cet électron perdra progressivement son énergie sous forme d’ionisation et d’excitation le long de sa trajectoire dans la matière et c’est l’énergie absorbée qui est responsable de l’effet sur la matière
La dose absorbée D représente le rapport de l’énergie cédée dans un élément de volume de masse m

## Slide 14
KERMA
•Energie Cinétique Transférée (libérée) par unité de Masse
Au cours de l’irradiation, des photons entent dans la sphère avec une énergie et d’autres sortent avec une énergie , après avoir eu ou non des interactions ,
•Le KERMA a pour effet de caractériser les transferts d’énergie en un point P d’un matériau homogène.
L’énergie transférée dans la sphère est

## Slide 15
•C’est la somme des énergies des électrons mis en mouvement dans Δm par unité de volume Δm.
La quantité de l’énergie transférée dépend de l’énergie des photons et de la nature de l’absorbant;
Si l’on suppose que l’énergie E des photons suit une loi d’atténuation exponentielle:
On déduit donc que
Pour deux milieux différents irradiés par le même rayonnement, on aura alors:

## Slide 16
K = E3 + E4

## Slide 17
KERMA
•Le Kerma (K) est proportionnel à l’énergie transférée (Et) du photon et du matériau traversé (prenant une petite masse Δm.
•Malheureusement le Kerma n’est en pratique pas mesurable, il ne dépend pas de l’entourage
•la connaissance de la fluence F en un point permet de déterminer K en ce point donc il est calculable.
𝐾=𝐹(
Remarque: le KERMA n’est pas une quantité mesurable mais est calculé par rapport à un milieu de référence (l’air en général)

## Slide 18
Dose absorbée:
•C’est la somme des énergies crée lors des trajets électroniques eux même créés soit en dehors de Δm ou à l’intérieur.
•Elle caractérise l’absorption d’énergie en un point P.
C’est un paramètre mesurable mais techniquement difficile (placer des détecteurs à l’intérieur des tissus).
•Son unité correspond à une énergie par unité de masse 1 joule/Kg (J/Kg) = Gray (Gy)
Autrement dit la dose absorbée est la quantité d'énergie des rayonnements qui est absorbée par un tissu ou un matériau lorsqu'il est exposé à des rayons X ou d'autres formes de rayonnements.

## Slide 19
D = E1 +E2 +E3 +E4

## Slide 20
Equilibre électronique:
•C’est la condition où la dose absorbée est égale au Kerma c’est-à-dire qu’il y’a compensation entre l’énergie emportée à l’extérieur par les électrons nés dans Δm et l’énergie apportée à Δm par les électrons nés à l’extérieur,
La dose absorbée=la dose transférée
On obtient
Les conditions d’équilibre électronique ne sont pas vérifiés pour les faisceaux de photons très énergétiques (> à 3MeV).

## Slide 22
Exposition:
•L’exposition a pour but de caractériser un faisceau de rayons X par l’ionisation qu’elle procure dans l’air, tout au long de leurs trajectoires les électrons mis en mouvements dans une petite masse d’air
•L’unité légale est le coulomb/Kg, mais pour des raisons historiques c’est le röntgen (R)
•1 C/kg = 3876 R
L’exposition « X » est le nombre d’ionisation créées dans la matière par unité de masse;
L’énergie d’ionisation c’est l’énergie nécessaire pour créer une pair d’ion.
Exemples:
Le nombre moyen de pairs d’ions créé par les photons étant:
La charge moyenne totale libérée par chaque ion:
( avec

## Slide 23
Calcul de la dose absorbée:
•Le but est d’arriver à trouver la dose absorbée Dtissu dans le tissus.
•On se place dans les conditions d’équilibre électronique et on mesure dans l’air avec une chambre d’ionisation, l’exposition en Roentgens due aux rayonnements incidents.
•A partir de l’exposition en (R) on calcul la dose absorbée par le milieu en Gray (Gy); la dose D calculée dans l’air est donnée par:
•Le calcul de la dose dans le tissu fait intervenir le coefficient d’atténuation massique de l’air et du tissu. On donne directement la dose absorbée dans le tissu par:

## Slide 28
CONCLUSION
•Pour mesurer la dose absorbée dans un tissu on est obligé de passer par un ensemble de conditions et d’approximations qu’on suppose présents, on voit qu’à partir d’une mesure dans l’air de l’exposition, on peut déduire et calculer la dose absorbée dans le tissu.
•Ceci rend compte de la réelle difficulté en pratique médicale de réaliser un calcul réel et exacte de la dose, lorsqu’il s’agit du corps humain avec ses différentes densités de tissu et la profondeur à laquelle on veut faire notre mesure.
•Néanmoins, grâce un appareillage simple, la dose absorbée est bien connue et utilisée en radiothérapie et en médecine nucléaire mais aussi en radiologie et radioprotection.

## Slide 29
Merci pour votre attention